## Slide 1
TOPIC 6 · TASK 1.3 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
SFT 涨了 22 分，CPT 没有增益
医学视觉语言模型的参数高效增量预训练与指令微调。两周，四组实验，三张固定的评估表，每一个数字都能在仓库里复现。
Qwen2.5-VL-3B-Instruct · QLoRA r16 · Kaggle T4 · results as of 2026-09-16
89.2 ← 67.3
SLAKE closed accuracy，SFT 之后（实验 A）
82.2 ← 46.7
SLAKE open recall，同一个 adapter
83.9 = 83.9
TextVQA，通用能力没有可测的退化
MEDLORA · github.com/AugustLoo/MedLoRA

## Slide 2
01 · 课题与流程
三个阶段，一套评估
课题任务 1.3：对一个 2B 到 7B 的开源视觉语言模型做增量预训练、LoRA 指令微调和对齐。基座 Qwen2.5-VL-3B-Instruct，框架 LLaMA-Factory，全部在 Kaggle 的 T4 上跑。每个阶段产出一个 LoRA adapter，后一阶段接着前一阶段继续训练；视觉塔全程冻结，所以每一处变化都能归因到语言模型一侧。
BASE
基座模型
出厂状态的 3B 模型，直接做题，作为起点。
Qwen2.5-VL-3B-Instruct 4-bit NF4 · vision tower frozen
STAGE 1 · CPT
持续预训练
让模型自己读材料，没有题目也没有答案，只学下一个词是什么。
B1: 10k PubMed abstracts (text) B2: 3.5k IU X-Ray image → report LoRA r16 · lr 5e-5 · 1 epoch
STAGE 2 · SFT
指令微调
做题对答案：一张图、一个问题、一个标准答案，答错就往标准答案改。
SLAKE train 4,919 QA same prompts as eval LoRA r16 · lr 1e-4 · 3 epochs
STAGE 3 · ALIGNMENT
对齐（计划中）
纠正回答习惯：该说「不确定」时不要硬答「是」。
yes / no / maybe calibration label-rebalanced SFT, then DPO
每个阶段都用同一套三张表评估：SLAKE test · TextVQA-300 · PubMedQA labeled。实验 A 跳过 Stage 1，B1 与 B2 只在 Stage 1 的语料上不同。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
02

## Slide 3
02 · 怎么评
三张表，固定不动
提示词只写一次，训练数据生成和评估用同一套；解码用贪心，最多 32 个词，图片上限 512 像素。这样每一轮的分数才能直接相减。
表
数据
回答的问题
指标
医学能力
SLAKE test · 1,061 questions (416 closed / 645 open)
医学看图问答涨了多少
closed acc · open EM / recall / F1 by modality
通用保持
TextVQA validation fixed 300, seed 42
学了医学之后，通用能力掉了多少
VQA accuracy
可靠性
PubMedQA pqa_labeled · 1,000
证据不够时敢不敢说 maybe
accuracy · macro-F1 yes / no / maybe distribution
红线：SLAKE test 与 PubMedQA labeled 只评估、永不训练；切分文件固定入库；受控数据不进 git。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
03

## Slide 4
03 · 主结果
起点，以及只做 SFT 涨了多少
01 / 05
起点：基座直接做题
SLAKE 封闭题 67.3，开放题 recall 46.7。X 光片最好、MRI 最差，说明基座见过的胸片远多于 MRI。PubMedQA 明显偏 yes。
02 / 05
A：只做 SFT，涨 22 分
4,919 道 SLAKE 题做三遍，4 小时 28 分。封闭题 67.3 → 89.2，开放题 recall 46.7 → 82.2。逐题看，修正 345 题，新错 30 题。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
04

## Slide 5
03 · 主结果
加上 CPT 之后，曲线没有再往上走
03 / 05
B1：先读一万篇医学摘要，再 SFT
SLAKE 与 A 的差异全部在 ±0.6 以内，逐题互换 15 对 14，是随机波动。文本 CPT 没有跨过模态，只帮到了自己的领域：PubMedQA 70.6 → 72.8。
04 / 05
B2：先看三千多张胸片配报告，再 SFT
封闭题 88.7 与 B1 持平，开放题略低 −0.6，逐题修正 11 题、新错 18 题。图文 CPT 同样没有增益。
05 / 05
通用能力：一分没掉，但探针太钝
TextVQA 四个模型都是 84 上下，300 题里 81 题只差大小写。短答题和 SFT 输出格式太像，测不出退化，实验 C 之前要换基准。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
05

## Slide 6
04 · 拆开看
涨的是词表对齐，没涨的是真识别
01 / 03
基座会看，但不会答
器官、知识图谱、颜色、平面这些题型，基座只有 22 到 40 分。不是看不懂，是答法不对。SFT 把它们一口气拉到 85 到 100，这是词表和格式的对齐。
02 / 03
真正的识别题只到四成和六成
Abnormality open 41.5，Position open 57.7。剩余错例是左右、上下弄反和病灶类别混淆，是后面要攻的地方。
03 / 03
B2 在病灶题上反而掉了
Abnormality open 41.5 → 31.7，41 题少对 4 题，是四组实验里唯一超出噪声的下降。其余题型 B1、B2 都贴着 A。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
06

## Slide 7
05 · 看几道题
基座答错、微调后全对的三道题
三道 CT 题，分别是病灶、位置、器官。基座的错各有各的样子，三个微调模型给出完全相同的正确答案。
CT · ABNORMALITY · OPEN
What diseases are included in the picture?
Gold
Lung Cancer
Base
Pneumonia ✗
A / B1 / B2
Lung Cancer ✓
CT · POSITION · OPEN
Where is/are the abnormality located?
Gold
Left Lung, Right
Base
Right lung ✗
A / B1 / B2
Left Lung, Right ✓
CT · ORGAN · CLOSED
Does the picture contain heart?
Gold
No
Base
Yes. ✗
A / B1 / B2
No ✓
SLAKE test, qid 11941 / 11953 / 11961 · images CC BY 4.0
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
07

## Slide 8
06 · CPT 到底学到了什么
学会了报告怎么写，没学会片子怎么看
B2 的 CPT 阶段结束后，先不做 SFT，直接让它给三张没见过的胸片写报告。写出来的东西很像放射科报告，但两张有异常的片子都被写成了正常。
眼睛没有参与学习：视觉塔是冻结的，三千张胸片交给大脑的特征和训练前一模一样，大脑只学到了「拿到这种特征之后通常写什么话」。
材料本身有偏：IU X-Ray 训练集 36% 是正常报告，异常报告也大多用「no effusion」这种否定句写，caption 式损失奖励的是高频模板。CPT 损失 2.17 → 1.06，目标学会了，学会的是模板。这个「一切正常」的先验带进 SFT，就是病灶题掉 4 题的来源。
IU X-Ray held-out · 1015_IM-0001-1001
REFERENCE REPORT (RADIOLOGIST)
Findings: Streaky and patchy bibasilar opacities, triangular density projected over the heart on the lateral view. No definite pleural effusion seen, no typical findings of pulmonary edema. Impression: Bibasilar opacities, right greater than left, consolidation and atelectasis.
GENERATED BY B2 CPT ADAPTER, BEFORE SFT
Findings: The heart and lungs are grossly unremarkable. No pleural effusion or pneumothorax. Impression: No acute cardiopulmonary abnormality.
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
08

## Slide 9
07 · 可靠性
越训越不敢说「不确定」
PubMedQA 一千题里真实答案有 110 个 maybe。基座答了 158 个，A 只剩 59，B1 剩 44。准确率在涨，是因为短答题训练把犹豫训掉了，不是因为判断变准了。
该答 no 却答成 yes 的题：基座 85、A 106、B1 92、B2 99，四轮没有一轮改善；该答 maybe 的 110 题，基座答对 17 题，三个微调模型都只答对 8 到 9 题。
这是第三阶段「对齐」要打的靶子：先试成本最低的按标签重新平衡的 SFT，不行再上 DPO。
偏置是 SFT 带进来的，不是 CPT。只做 CPT 不做 SFT 的 B2 adapter 答 yes / no / maybe 598 / 288 / 114，五个模型里最接近真实分布；一做短答式 SFT，maybe 就塌下去。对齐要改的是 SFT 的数据配比。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
09

## Slide 10
08 · 训练过程
五次训练，没有一次出问题
训练损失单调下降，验证损失到第三轮还在降，没有 NaN。A 的验证损失 0.225 → 0.145，说明三轮没有过拟合。
Wall time on one T4: A 4 h 28 min · B1 CPT 2 h 39 min + SFT 4 h 07 min · B2 CPT 1 h 19 min + SFT 4 h 38 min · each evaluation ≈ 1.5 h
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
10

## Slide 11
09 · 结论
主结果是 A，B1 和 B2 是对照证据
在 3B 模型、冻结视觉塔、几千条数据的条件下，CPT 阶段对医学 VQA 的主指标没有贡献。这是有对照的结论，不是失败的实验，报告里作为「CPT 何时无效」的一章保留。
+21.9 SLAKE closed
SFT 有效，而且主要是词表对齐
真识别题只到四成和六成，是下一阶段的目标。
±0.6 B1 vs A
文本 CPT 只帮文本任务
PubMedQA +2.2，SLAKE 不动。内容和考题对不上就没有迁移。
−9.8 Abnormality open
图文 CPT 学到模板，伤了病灶题
要让 CPT 起作用只有两条路：解冻视觉塔，或换异常均衡的语料。
MEDLORA · TOPIC 6 · 第 2 周进展汇报 · 2026-09-17
11